TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| Характеристика материала 1231 1 27.01. 2004 | Хомепесулиуос средство для снятия плесени, грибка, синевы |
| --- | --- |
| Тип средства Область применения | Хомепесулиуос является очищающим средством. Предназначен для очистки от грибков синевы и плесени деревянных, бетонных, кирпичных и и других окрашенных поверхностей. Однако средство не удаляет синеву в глубине древесины. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
|  | Хомепесулиус можно применять неразбавленным или разбавлять водой на 20 %. |
| Способ нанесения средства | Наносить кистью или распылителем. Поверхность, поврежденную плесенью, намочить 1 – 2 раза. Промывку выполнять прохождением сверху вниз. Для более эффективной очистки, поверхности можно еще очистить мягкой щеткой. Примерно, через 15 минут поверхности тщательно промыть чистой водой. После обработки Хомепесулиус, поверхности после промывки водой должны высохнуть до выполнения окраски. При использовании Хомепесулиус металлические детали, рекомендуется прикрыть для предотвращения окисления. Защитить садовые растения от брызг средства при использовании. После высыхания, поверхность сразу обработать грунтовочным антисептиком ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ или ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ АКВА |
| Хранение средства | Защищать от мороза |
| Техника безопасности | При работе с веществом следует использовать защитные перчатки и очки. При попадании на кожу, промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Из средства может выделиться опасный газ (хлор). |

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению.